## Slide 1
第一章 地球和地图
第四节 地形图的判读

## Slide 2
在学习阅读等高线地形图之前，老师提前了解了海拔和相对高度的概念。同学们知道这些概念都是什么含义吗。

## Slide 3: 海拔与相对高度
乙
海平面
1500米
500米
1000米
甲
海拔
地球表面某一地点高出海平面的垂直距离，也叫绝对高度
相对高度
地球表面某一地点高出另一地点的垂直距离
表示甲的海拔高度
表示乙的海拔高度
表示甲、乙的相对高度

## Slide 4
地球表面有高山，有低地，我们知道地表的高低起伏常用等高线地形图表示。那什么是等高线？什么又是等高线地形图呢？

## Slide 5: 等高线和等高线地形图
700米
600米
500米
等高线
把海拔相同的各点连接成线
海拔高度
400米
300米
200米
700
600
500
400
300
200
等高距
两条相邻等高线的相对高度

## Slide 6: 等高线和等高线地形图
700米
600米
500米
海拔高度
400米
300米
200米
700
600
500
400
300
200
等高线地形图的一般规则：
1、等高线上数字的单位默认为“米”
2、同条等高线上海拔相同
3、同一等高线地形图上，等高距一定
4、等高线是闭合曲线
5、除陡崖外，等高线不相交 、不重合

## Slide 7
在制定路线的过程中，我们怎么爬山才最省力呢？我们来了解一下陡坡与缓坡的知识！

## Slide 8: 陡坡与缓坡
在同一等高线地形图上，
等高线越 ，坡度越陡等高线越 ，坡度越缓。
缓坡
陡坡
密集
稀疏

## Slide 9
大自然
中的等高线

## Slide 11
为了制定路线，我们还需要学会利用等高线地形图辨别山体的不同部位。那么山体都有哪些常见的部位呢？我们一起通过一个视频来了解一下。

## Slide 12: 地形图的判读
山峰
鞍部
山谷
山脊

## Slide 13: 地形图的判读
中间高，四周低
山峰

## Slide 14: 地形图的判读
凸低为脊
山脊

## Slide 15: 地形图的判读
凸高为谷
山谷

## Slide 16: 地形图的判读
两座山顶之间的过渡部分
鞍部

## Slide 17: 地形图的判读
陡崖
等高线重叠的部分

## Slide 18: 地形图的判读
山顶
山脊
山谷
陡崖
⑤
鞍部

## Slide 19: 分层设色地形图
在绘有等高线和等深线的地形
图上，把不同高度和深度的范
围，着上不同的颜色（海洋则
着上深浅不同的蓝色），可以
一目了然地看到地表的高低形
态和海底的起伏状况，这种地
图叫分层设色地形图。
定义：

## Slide 20: 山地
海拔在500米以上、有耸立的山峰、地形崎岖、陡峭。

## Slide 21: 高原
海拔在500米以上，面积较大，外围较陡、内部起伏较为和缓。

## Slide 22: 丘陵
海拔在200～500米之间、起伏较大。

## Slide 23: 平原
海拔在200米以下、宽广平坦。

## Slide 24: 盆地
四周高、中间低。

## Slide 25: 五种基本地形的特征
 | 高原 | 山地 | 丘陵 | 盆地 | 平原
海拔 | 超过500米 | 超过500米 | 200-500米 | 不确定 | 低于200米
地面起伏 | 内部平坦，边缘较陡 | 起伏大，坡度陡（山高谷深） | 起伏小，坡度和缓 | 中间低四周高 | 平坦
归纳小结

## Slide 26: 图解
0
海拔（米）
1000
200
500
高原
平原
丘陵
山地
面平边陡
低而平
低而缓
高而陡
盆地：周高中低

## Slide 27: 地形剖面图

## Slide 28: 小结
一、等高线地形图
海拔、相对高度
等高线、等深线、等高距
识别不同的地形部位
二、分层设色地形图（形象、立体感强）
五种地形类型：山地、高原、盆地、丘陵和平原
三、地形剖面图（直观）